30.9.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Geenitekniikan lautakunta

OHJE TOIMINTASUUNNITELMAN JA PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

1. TOIMINTASUUNNITELMA ODOTTAMATTOMIEN TILANTEIDEN VARALLE

Milloin edellytetään toimintasuunnitelman laatimista?

Kaikilla toiminnanharjoittajilla on velvollisuus laatia toimintasuunnitelma muuntogeenisten organismien käyttöön vaikuttavien odottamattomien tilanteiden varalle (STM:n asetus 272/2006 12 §). Toimintasuunnitelma tulee siis laatia aina työskenneltäessä käytön luokan 1 GMO:illa ja lisäksi silloin, kun työskennellään sellaisilla käytön luokan 2-4 muuntogeenisillä organismeilla, joiden kohdalla eristämistoimenpiteiden epäonnistuminen ei todennäköisesti aiheuttaisi vakavaa vaaraa tilojen ulkopuolella oleville ihmisille tai ympäristölle.

Toimintasuunnitelmaa ei tarvitse laatia niissä tapauksissa, joissa toiminnanharjoittajalla täytyy olla pelastussuunnitelma (ks. osio 2), jos pelastussuunnitelma kattaa toiminnanharjoittajan kaiken GMO-toiminnan. Jos pelastussuunnitelma kuitenkin käsittää vain vakavaa vaaraa aiheuttavilla GMO:illa harjoitettavan toiminnan, tarvitaan muun GMO-toiminnan osalta erillinen toimintasuunnitelma odottamattomien tilanteiden varalle.

Millainen toimintasuunnitelman pitää olla?

Toimintasuunnitelmassa tulee kuvata, millaisiin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja ryhtyy, jos muuntogeenisten organismien käyttöön tarkoitetut tilat joudutaan äkillisesti poistamaan käytöstä tai jos tiloissa tapahtuu jotain sellaista, joka oleellisesti vaikuttaa eristämistoimenpiteiden tehokkuuteen (STM:n asetus 272/2006 12 §).

Osiossa 3 on lueteltu esimerkin  luonteisesti asioita, joita toimintasuunnitelmassa voidaan käsitellä, Suunnitelma tulee kuitenkin laatia tapauskohtaisesti siten, että huomioon otetaan toiminnan luonne ja olosuhteet.

Miten valmiin toimintasuunnitelman kanssa menetellään?

Toimintasuunnitelma tulee liittää osaksi toiminnanharjoittajan GMO-kirjanpitoa (STM:n asetus 272/2006 9 §). Oleellisen tärkeää on myös perehdyttää henkilökunta toimintasuunnitelmaan, koska sen sisältö liittyy kiinteästi GMO-töiden käytännön toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmaan tutustumisen  tulisikin olla pakollinen osa henkilökunnan työhön perehdyttämistä. Toimintasuunnitelman tulee olla myös näkyvillä tai helposti saatavissa.

Toimintasuunnitelman tiedot tulisi päivittää, kun esim. tiloissa, toiminnassa, vastuuhenkilöissä tai heidän yhteystiedoissaan tapahtuu muutoksia.

2. PELASTUSSUUNNITELMA

Milloin edellytetään pelastussuunnitelman laatimista?

Toiminnanharjoittajan tulee laatia muuntogeenisten organismien (GMO) luokkiin 2-4 kuuluvasta suljetusta käytöstä pelastussuunnitelma vaaratilanteiden varalle ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi, jos eristämistoimenpiteiden epäonnistuminen voisi aiheuttaa välittömän tai myöhemmän vakavan vaaran tilojen ulkopuolella oleville ihmisille tai ympäristölle. Pelastussuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia, jos vastaava pelastussuunnitelma on laadittu muun lainsäädännön nojalla (STM:n asetus 272/2006 10 §) .

Millainen pelastussuunnitelman pitää olla?

Pelastussuunnitelman tulee sisältää (STM:n asetuksen 272/2006 11 §) :

1) niiden henkilöiden nimet ja tehtävät, joilla on valtuudet käynnistää pelastustoimet ja jotka ovat vastuussa laitoksen sisäisistä pelastustoimista, sekä sen henkilön nimi ja tehtävät, joka vastaa yhteyksistä ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaaviin viranomaisiin;

2) jokaisen ennakoitavissa olevan vaaratilanteen osalta kuvaus toimista, joihin on ryhdyttävä tilanteen hallitsemiseksi ja sen seurauksien rajoittamiseksi;

3) henkilöstölle annetut toimintaohjeet; sekä

4) palo- ja pelastusviranomaisten tarvitsemat tiedot muuntogeenisten organismien ominaisuuksista ja toimintaohjeet niiden käsittelyyn onnettomuustilanteissa.

Tämän ohjeen osiossa 3 on lueteltu esimerkin luonteisesti eräitä asioita, joita pelastussuunnitelmassa voidaan käsitellä. Pelastussuunnitelma tulee kuitenkin laatia tapauskohtaisesti siten, että huomioon otetaan toiminnan luonne ja olosuhteet.

Miten valmiin pelastussuunnitelman kanssa menetellään?

Jos pelastussuunnitelma on pitänyt laatia, se on toimitettava geenitekniikan lautakunnalle muuntogeenisten organismien käyttöä koskevan ilmoituksen tai hakemuksen yhteydessä. Tällöin geenitekniikan lautakunnan on ennen käytön aloittamista todettava, että toiminnanharjoittaja on antanut pelastussuunnitelmasta sekä sovellettavista asiaankuuluvista turvatoimenpiteistä tiedot kaikille sellaisille viranomaisille ja muille tahoille, joita onnettomuus todennäköisesti koskisi. Tiedot on annettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja viranomaisten ja muiden tahojen pyytämättä. Lisätietoa asianomaisista pelastusviranomaisista sekä alueellisten pelastuslaitosten yhteystietoja löytyy mm. Internet-osoitteesta  http://www.pelastustoimi.fi/linkit/.

Pelastussuunnitelman tiedot on saatettava ajan tasalle määräajoin, sillä esim. tiloissa, toiminnassa, vastuuhenkilöissä ja heidän yhteystiedoissaan tapahtuneet ilmoittamatta jääneet muutokset voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Pelastussuunnitelmassa esitettyjen tietojen on myös oltava yleisesti saatavina ja suunnitelma tulee liittää osaksi toiminnanharjoittajan GMO-kirjanpitoa. Pelastussuunnitelmaan tutustumisen  tulisi olla pakollinen osa henkilökunnan työhön perehdyttämistä. Pelastussuunnitelman tulee olla myös näkyvillä tai helposti saatavissa.

3. ESIMERKKEJÄ SUUNNITELMIIN KIRJATTAVISTA TIEDOISTA

Seuraavassa on esitetty esimerkkejä asioista, joita pelastussuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmassa voidaan käsitellä. Luetteloa ei tule käsittää tarkistuslistana, sillä kohteesta riippuen tarkasteltavat asiat voivat poiketa hyvinkin paljon.

·	Vastuuhenkilöt ja varavastuuhenkilöt yhteystietoineen. Huom! Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan  tässä yhteydessä henkilöitä, jotka vastaavat toiminnasta odottamattomissa tilanteissa tai pelastussuunnitelman toteuttamisesta. Kyseessä eivät siis välttämättä ole samat vastuuhenkilöt, jotka on nimetty  geenitekniikan lautakunnalle jätetyssä ilmoituksessa/hakemuksessa).

·	GMO-käytössä olevia huoneita koskevat turvatoimet

o	Huonetiedot (tarvittaessa)

o	Millaista toimintaa on kussakin tilassa ( pelastautumisen/riskinhallinnan näkökulmasta)?

o	Noudatettavat eristystasot ja eristystoimenpiteet (esim. lukitus, henkilökunnan suojautuminen)

o	Kuvaus huoneiden mahdollisista käyttörajoituksista (esim. työskentely eristystason 2 huoneessa xxx edellyttää ohjauksen / koulutuksen / luvan / kirjautumisen ennen työn aloittamista).

·	Mahdolliset vaaratilanteeet:

o	Sähkökatkot, tulipalot, vesivahingot, joiden johdosta laboratorio joudutaan sulkemaan ja/tai eristystoimet pettävät

·	Mihin kannat siirretään?

·	Kuka siirtää?

·	Miten pakataan ja siirretään?

·	Missä työt suoritetaan?

·	Miten siivotaan, jos GMO:t levinneet laajalle (esim. putkirikon takia)?

o	Kasvatus- tai muiden astioiden rikkoutuminen, jolloin GMO:ja voi joutua työntekijän iholle, silmiin, vaatteille, pinnoille tai laitteisiin (esim. sentrifugiin) tai laajalle alueelle (esim. paineistetun laitteen toimintahäiriö) tai voi muodostua aerosoleja (mm. sentrifugivauriot).

§	Miten varoitetaan muita?

§	Miten eristetään kontaminoitunut tila mahdollisimman hyvin?

§	Tarvittavat suojavarusteet?

§	Miten ja millä kontaminoitunut tila tai pinta puhdistetaan?

o	Laiteviat; esim. pakastin tai inkubaattori hajoaa

§	Mihin GMO:t siirretään?

§	Kuka siirtää?

§	Miten pakataan ja siirretään?

o	Jätteiden inaktivoinnin ongelmat

§	Miten toimitaan jos autoklaavissa on toimintahäiriöitä tai sen toiminnan validoinnissa on ongelmia

§	Miten toimitaan, jos kemialliseen inaktivointiin käytettävä reagenssi on loppunut?

o	Inhimilliset virheet, esim. GMO-kantojen sekaantuminen, puutteelliset merkinnät, jätteiden väärä käsittely jne.

§	Miten ehkäistään riski ennalta ja korjataan mahdollisesti syntyneet vahingot?

o	GMO:ien kuljetuksessa tapahtuva leviäminen

§	Miten ehkäistään riski ennalta (esim. pakkaaminen, kuljetusvälineet)?

§	Jos tapahtuu, miten ja ketä varoitetaan (jos tarpeen)?

§	Miten kontaminoitunut tila eristetään mahdollisimman hyvin?

§	Tarvittavat suojavarusteet?

§	Miten ja millä kontaminoitunut tila tai pinta puhdistetaan?

o	Käytön luokan 2 organismien käsittely eristystason 2 ulkopuolella (laitehuoneissa, pakastimissa, eläintallissa)

·	Mitä asioita pitää huomioida kuljetuksessa ja käytössä? (Nämä ohjeet voidaan esittää myös riskinarvioinnin liitteenä tai muissa työohjeistuksissa.)

o	Pisto- tai viiltohaavat

·	Miten ehkäistään ennalta?

·	Miten haavat puhdistetaan?

·	Jatkotoimenpiteet esim. työterveyshuollossa ja miten terveydenhoitohenkilökuntaa informoidaan GMO:n virulenssista tai toksisuudesta?

o	Vandalismi, varkaus

·	Miten estetään?

·	Jos tapahtuu, miten ja ketä varoitetaan?

·	Kuka korjaa vahingot?

·	Miten vahingot korjataan turvallisesti?

·	Tiedot jatkotoimenpiteitä varten:

o	Tarvittavat pelastushenkilökunnan ja työterveyspalveluiden yhteystiedot.

o	Ohjeet ilmoitusmenettelystä; kenelle ja miten tapahtuneesta raportoidaan (tilojen vastuuhenkilöt).

o	Toiminnanharjoittajan tulee kirjata kuvaus poikkeamista ja vaaratilanteista, jotka olisivat voineet johtaa tai johtivat muuntogeenisten organismien leviämiseen, ja selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja on ryhtynyt estääkseen vastaavat tapahtumat.

o	Geenitekniikkalain 16 c §:n mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava geenitekniikan lautakunnalle onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka olisivat voineet johtaa tai johtivat muuntogeenisten organismien vapautumiseen tai joista olisi voinut aiheutua tai joista aiheutui vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

·	Toimintasuunnitelman säilyttäminen niin, että se on kaikkien asianomaisten luettavissa ja hyödynnettävissä. Toimintasuunnitelman säännöllinen päivittäminen.